Индекс на документирана информация:						ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/5-1

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Техническо задание за доставка на ДМА

ОТНОСНО:  Доставка на всъдеход ARGO Conquest Pro XT 8x8 или друга машина отговаряща на техническите изисквания.

- Описание на условията за работа на ДМA

Целогодишна работа в хвостохранилище „Люляковица“ и целият му периметър и неговия „плаж“ с възможността да се извършват следните дейности: надграждане и обслужване на пиезометрите на Контролно-измервателна система (КИС), целогодишно пробовземане от намития хвост по „плажа“, изграждане на всички експлоатационни етапи на хвостохранилището.

Машината ще се използва за придвижване върху повърхност от отложен флотационен отпадък (хвост) с приблизителна едрина на частиците 0,08 мм и наклон 1:100. В зависимост от зоната в която ще се придвижва всъдехода хвоста може да бъде в различно състояние течно или твърдо. Активната среда е диапазона 7-11 pH. При избора на машина е необходимо да се вземе предвид това, че е възможно да попадне в течна зона (подобие на блато). Ходовата част да бъде предвидена да работи в такива условия и да може да се движи в тях.

2. Модел, тип на машината, технически параметри

2.1. Всъдеход със следните технически параметри:

- Марка и модел: ARGO Conquest Pro XT 8x8 2024 или друга машина, отговаряща на техническите изисквания;

- Технически параметри:

- Двигател – V-образен, Briggs & Stratton Vanguard, 40 к.с., EFI, бензинов;

- Стоманени джанти: 9‘‘ AirLock офсетни с гуми за плуване ХТ117 25х129;

- Електрическа система за смазване на веригите;

- Комплект осушителна помпа;

- Лебедка 4500 lb със синтетично въже;

- Задвижващ ремък за тежки условия;

- Трансмисия Admiral;

- Съединител ITC;

- Машината следва да бъде осигурена за плаваемост във вода;

- Цвят: индустриално жълто.

  - Гумени вериги за Argo Conquest Pro 950 XT 8x8 с гуми 25х12-9 и следните параметри:

- Подобрени алуминиеви направляващи опорни плочи;

- UHMW направляващи водачи;

- Тежкотоварен комплект за снаждане от стомана;

- 958-85 дистанционен комплект за снаждане на вериги;

- Веригите следва да бъдат сглобени на машината.

Забележка:

- При провеждане на проучването да се уточни с доставчика кой модел гуми е по-подходящ за условията в плажа на хвостохранилище „Люляковица“ – две цели вериги 958-88-HD-NT-ACC или четири къси вериги 958-88-4HD.

3. Производителност на час

- Двигател Briggs & Stratton Vanguard, Горивна система: EFI, въздушно охлаждане, мощност: 50 amps:

- Капацитет на теглене – 907 кг;

- Товароподемност във вода – 231 кг;

- Товароподемност на суша – 549 кг;

- Скорост във вода – 2,41 км/ч;

- Скорост на суша – 27 км/ч;

- Размери на машината (Д/Ш/В): 3,18м/1,65м/1,25м;

4. Предпочитан модел на двигателя и мощност

- Предпочитанa марка Briggs & Stratton Vanguard;

- Мощност: 40 к.с.;

- Страна производител – САЩ, Канада;

5. Предпочитан завод и страна производител – САЩ, Канада.

6. Количество на доставката

- Всъдеход Argo Conquest Pro 950 XT 8x8 с включеното оборудване за модела – 1 бр.;

- Гумени вериги за Argo Conquest Pro 950 XT 8x8 и гуми 25х12-9 – след уточняване 958-88-HD-NT-ACC или 958-88-4HD – 1 комплект, сглобени на машината;

7. Срок на доставката – м. Септември 2024 г.

9. Гаранции – максимален срок на гаранция.